LAMPY BAKTERIOBÓJCZE I WIRUSOBÓJCZE UV-C

sposób neutralizacji drobnoustrojów: BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE

seria: SALUS, LUNA

strefa działania: SALUS - 360°, LUNA – 180°

Lampy UV-C bezpośredniego działania są jedną z najskuteczniejszych i najszybszych metod dezynfekcji powierzchni i powietrza. Należy jednak pamiętać, że światło UV-C jest szkodliwe dla skóry i oczu wywołując poparzenia skórne oraz zapalenie spojówek, dlatego należy szczególnie zadbać, aby wszyscy opuścili pomieszczenie przed włączeniem urządzenia. Lampy o działaniu bezpośrednim mają swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zdezynfekowania np.: ścian, blatów, mebli i innych przedmiotów - tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej powierzchni. Ogólnie przyjmuje się, że do osiągnięcia wystarczającego poziomu czystości mikrobiologicznej w pomieszczeniu o wysokości do 3 m stosuje się lampę o mocy świetlówki:
- 36 W do pomieszczenia do 6-8 m² *
- 55 W do pomieszczenia do 12 m² *
- 72 W do pomieszczenia do 25 m² *
- 110 W do pomieszczenia do 50 m² *

Czas neutralizacji wirusów, bakterii, OLM** w zależności
od mocy świetlówki dla obszaru o wybranej średnicy.

**OLM - ogólna liczba mikroorganizmów dla zakażeń szpitalnych; dawka promieniowania 24-30 mJ/cm²
Podany czas w minutach – liczba po przecinku zaokrąglana w górę do pełnych wartości.

W celu uzyskania doraźnego efektu dezynfekcji lampy włączamy średnio na kilkanaście minut (15-20). Czas ten można skrócić do kilku minut, jeśli zawęzimy obszar (patrz rysunek powyżej). W miejscach o wysokim ryzyku wystąpienia drobnoustrojów chorobotwórczych np.: w szpitalnych sala chorych, gabinetach lekarskich / zabiegowych zalecane jest włączanie lamp na kilka godzin (2÷8 h).

PARAMETRY	SALUS 36	SALUS 55	SALUS 72 / LUNA 72	SALUS 110	SALUS 150 ALC	SALUS 300 ALC
napięcie zasilania	230 V 50 Hz
promiennik UV-C: świetlówka PHILIPS TUV	36 W	55 W	2 x 36 W	2 x 55 W	2 x 75 W	4 x 75 W
trwałość promiennika	9000 godzin
sterowanie urządzeniem	za pomocą pilota oraz ręczne
licznik czasu pracy z wyświetlaczem	tak
czujnik ruchu	opcjonalnie				tak
statyw	opcjonalnie				nie dotyczy
klasa zabezpieczenia ppor.	1
stopień szczelności obudowy	IP 20
instrukcja w j. polskim	tak
kraj produkcji / serwis	Polska / Polska

TABELA WYMIARÓW	szerokość	głębokość	wysokość
SALUS 36 oraz 72	17 cm	12,5 cm	76 cm
SALUS 55 oraz 110	17 cm	12,5 cm	89 cm
SALUS 150 ALC	20 cm	12,5 cm	170 cm
SALUS 300 ALC	20 cm	20 cm	170 cm
LUNA 72 ścienno-sufitowa	120 cm	30 cm	7 cm

(Lampy UV-C bezpośredniego działania przeznaczone są na rynek profesjonalny)

Uwagi dotyczące lamp UV-C o działaniu bezpośrednim i przepływowym – niskie temperatury otoczenia, wilgotność i zapylenie obniżają skuteczność działania. Urządzenia należy utrzymywać w czystości tak, by kurz nie utrudniał emisji promieniowania.